## Slide 1
Diviseur 2 voies pour haut-parleurs actifs
Cesalli Maxime

## Slide 2: Programme
Pourquoi ?
  Un diviseur deux voies
  Les haut-parleurs classiques
  Les haut-parleurs actifs
Comment ?
  Schéma block du système
  Schéma block de l’architecture FPGA
  Bus i2s
  Principe de fonctionnement des filtres FIR
  Optimisation des ressources
  Schéma d’un filtre optimisé
Résultats obtenus

## Slide 3: Pourquoi ?

## Slide 4
Un diviseur deux voies
  Sépare un signal en 2 bandes de fréquence
  Un passe-bas pour le woofer
  Un passe-haut pour le tweeter

## Slide 5
Haut-parleurs classiques
  Filtre analogique LC
  Déphasage non linéaire
  Distorsion + modifications en fonction de la température

## Slide 6
Haut-parleurs actifs
  Signaux filtrés avant amplification
  Choix libre du filtre (ici FIR)
  Déphasage linéaire

## Slide 7: Comment ?

## Slide 8
Schéma de principe
  Audio analogique convertis en i2S
  Filtre digital dans la FPGA
  Reconversion digital analogique
  Amplification

## Slide 9
Schéma de principe interne de la FPGA
  Bus i2s décodé
  Signal stéréo convertis en mono
  Passe haut / passe bas
  Encodé en i2s

## Slide 10
Bus i2s
  Spécialement designé pour l’audio
  Simple et efficace

## Slide 11
Principe de fonctionnement filtre FIR
  Décalage des informations dans le temps
  Multiplication par des coefficients
  Somme de tous les signaux

## Slide 12
Optimisation des ressources
  But : 5000 taps par filtre
  Maximum atteint : 69 taps pour un seul filtre
  Utilisation de la nature symétrique des filtres FIR
  Un seul registre a décalage partagé pour les deux filtres
  Calcul en série
  Calcul en série/ parallèle

## Slide 14: Résultats obtenus
Filtre parallèle symétrique 55 taps chacun

## Slide 15: Questions